平卫环报〔2018〕11号

关于平顶山市豫晟通工贸有限公司年产1000吨高频直缝焊管生产线项目环境影响报告表的

批复意见

平顶山市豫晟通工贸有限公司：

你公司报送的由河南源通环保工程有限公司编制的《平顶山市豫晟通工贸有限公司年产1000吨高频直缝焊管生产线项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目已在我区网站公示期满，按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下：

一、平顶山市豫晟通工贸有限公司年产1000吨高频直缝焊管生产线项目位于平顶山市卫东区北环路与新华路交叉口明源科技工业园13#厂房，项目总投资500万元，租赁明源科技工业园13#标准化厂房东半部分进行生产，厂房总建筑面积为1448㎡，建设2条高频焊管生产线，工艺流程：原料（带钢卷）-上料-剪切对焊-储料仓-喂入成型-高频焊接-去外毛刺-冷却水套-定径矫直-飞锯切断-落料-检验-入库，生产规模：年产1000吨高频直缝焊管。

二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以做为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，选址可行，我局原则上同意你公司按照《报告表》所列工程性质、规模、地点、环境保护对策措施进行项目建设。

三、你公司应向公众主动公开已经批复的《报告表》，并接受利害相关方的垂询，及时向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范，落实污染防治措施和环境风险防范措施以及环保投资概算。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资，确保本项目营运期产生的废气、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理，确保营运期环境风险在可接受范围内。在营运期应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施。项目运营期产生的人工焊接烟尘应采取焊接工位安装1台烟尘净化器处理，同时车间南侧和顶部各安装1套排风扇加强车间通风确保焊接烟尘达标排放，确保厂界无组织粉尘浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求（颗粒物≤1.0 mg/m³）。

2、做好废水污染防治。营运期生产冷却废水经沉淀池处理后，确保达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求后，排入市政污水管网，进入平顶山市污水处理厂进一步处理；生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求后，排入市政污水管网，进入平顶山市污水处理厂进一步处理。

3、做好噪声污染治理。营运期选用低噪声设备，高噪声设备采用隔声、减震等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类限值要求。

4、妥善处理固体废弃物。营运期固体废弃物按照规范要求分类妥善处理：金属碎屑、不合格产品收集后定期出售给废品收购站；生活垃圾委托环卫部门定期清理。

5、环境风险：制定环境应急预案和进行应急演练，一旦发生事故，立即启动应急预案，确保环境风险在可接受范围内。

五、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。

六、项目建成后要及时组织环保设施竣工自主验收，验收合格后方可正式投入使用，并向社会公布验收情况。若发生因环境污染问题引起厂群纠纷或群众上访事件，企业须立即停止生产。卫东区环境保护局监察大队加强日常环保监督管理。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

八、项目的性质、规模、地点、防治污染的措施如发生重大变动,建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2018年6月7日