平卫环书〔2018〕1号

关于平顶山市蓝森塑业有限公司年产三万吨

废旧塑料回收项目

环境影响报告书的批复意见

平顶山市蓝森塑业有限公司：

你单位报送的由中南金尚环境工程有限公司编制的《平顶山市蓝森塑业有限公司年产三万吨废旧塑料回收项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）及专家评审意见收悉。该项目已在我区网站公示期满，按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下：

一、平顶山市蓝森塑业有限公司年产三万吨废旧塑料回收项目位于平顶山市卫东区北环路办事处竹园村2号风井西侧，项目总投资3000万元，占地9000㎡，租用平顶山市卫东区新兴建筑材料厂闲置土地进行建设，主要建设：生产车间、原料储存车间2700㎡，办公楼等辅助设施200㎡，采用的生产工艺为：废旧编织袋→分拣→破碎→一次清洗、甩干→二次清洗、干燥→造粒→冷却、切粒→包装、外售。项目建成后年产三万吨废旧塑料颗粒。

二、该《报告书》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合国家当前产业政策和环保政策，选址可行，我局原则上同意你单位按照《报告书》所列的项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向公众主动公开已经批复的《报告书》，并接受利害相关方的垂询，及时向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范，落实各项污染防治措施和环境风险防范措施以及环保投资概算。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资，确保本工程施工期和营运期产生的废气、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理，确保施工期和营运期环境风险在可接受范围内。在施工期和营运期应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施。施工期按照《平顶山市蓝天工程行动计划实施方案》、市蓝天办建筑施工“六化”标准、达到七个“100%”要求、《平顶山市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》等相关规定进行施工，认真执行施工期扬尘防治措施，采取持续洒水降尘，围档封闭，地面硬化等措施，工地露天堆放的物料、废渣等，应加盖篷布。营运期造粒工序废气采取集气罩+冷却喷淋塔+光氧等离子设备 +引风机+15m高排气筒处理，确保非甲烷总烃排放浓度和速率满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值要求。

2、做好废水污染防治。施工期间建设沉淀池，对施工污水进行处理后回用。营运期生产废水采用过滤+絮凝沉淀+二级沉淀工艺处理后，确保各项污染因子指标满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1排放限值要求后，回用于清洗，不外排。生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，综合利用，不外排。

3、做好地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，做好原料储存地面、化粪池、生产车间地面、危险废物临时堆存区、污水处理设施防渗、防腐，对污染物的产生、漏渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。按照要求做好厂区内的分区防渗措施，设置1眼跟踪监测井，在生产运营过程中，按照监测计划及时开展跟踪监测。企业制定相应的地下水污染应急响应预案，在地下水跟踪监测过程中，发现地下水受到污染，应立即启动应急响应预案。

4、做好噪声污染治理。施工期采用低噪声设备，采取各种机械消声减振、设立隔声屏障，合理安排施工时间，噪声做到达标不扰民。营运期选用低噪声设备，高噪声设备采用隔声、减震等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类限值要求。

5、妥善处理固体废弃物。施工、装修期间产生的弃土和施工人员产生的生活垃圾集中清运至生活垃圾填埋场处理。营运期固体废弃物按照规范要求分类妥善处理；厂区建设危险废物临时储存设施，与有资质的单位签订合同，收集后送相关有资质单位处理；一般固废在厂内设置储存池、箱定期外售；生活垃圾委托环卫部门定期清理。

6、环境风险。制定环境应急预案和进行应急演练，一旦发生事故，立即启动应急预案，确保环境风险在可接受范围内。

五、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。

六、项目建成后要及时组织环保设施竣工验收，验收合格后方可正式投入使用，并向社会公布验收情况。若发生因环境污染问题引起厂群纠纷或群众上访事件，企业必须立即停止生产。卫东区环境保护局监察大队加强日常环保监督管理。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告按照审批权限重新上报审核。

八、项目的性质、规模、地点、防治污染的措施如发生重大变动，建设单位应重新报批建设项目环境影响评价文件。

2018年6月7日