平卫环报〔2019〕01号

关于平顶山市卫东液化气站燃气供应站项目环境影响

报告表的批复意见

平顶山市卫东液化气站：

你单位报送的由重庆丰达环境影响评价有限公司编制的《平顶山市卫东液化气站燃气供应站项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及专家函审意见收悉。该项目已在我区网站公示期满，按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下：

一、平顶山市卫东液化气站燃气供应站项目位于位于平顶山市卫东区平安大道东段，项目总投资50万元，占地3800㎡，项目为新建项目（项目已建成，属于未批先建项目，我局已进行了行政处罚，企业已缴清罚款）。项目建设内容主要有：储罐区、灌装间、压缩机房等，项目公用工程主要有办公及营业用房、消防水泵房等，同时还建设有消防水池、事故水池等。工艺流程：外购液化气—装卸—充装—销售，主要设备有：液化气储罐、残液罐、液化气泵、空压机、配电柜、自动罐装称、消防泵等，建设规模：年充装液化石油气900吨。

二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以做为下一步环保整改和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，选址可行，我局原则上同意你单位按照《报告表》所列工程性质、规模、地点、环境保护对策措施进一步建设完善。

三、你单位应向公众主动公开已经批复的《报告表》，并接受利害相关方的垂询，及时向环保设施单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目配套环保设施符合环境保护设计规范，落实污染防治措施和环境风险防范措施以及环保投资概算。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资，确保本项目营运期产生的废气、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理，确保营运期环境风险在可接受范围内。在营运期应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施：本项目产生的废气主要是非甲烷总烃，在正常情况下，项目非甲烷总烃产生环节为充装过程中的烃泵出口放气阀排气、充装钢瓶过程、汽车槽车将液体转存于液化气储罐过程和储罐等泄压时产生的，运营期应加强管理，合理安排充装时间，确保非甲烷总烃厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》限值：4.0mg/m³的要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚〔2017〕162号）（无组织排放浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m³），降低非甲烷总烃对周边环境空气质量影响较小。

2、做好废水污染防治：项目营运过程中废水产生主要为生活污水。职工均不在厂区内食宿，厂区内厕所为旱厕。职工生活污水产生量很小，经8m³化粪池处理后定期由当地村民清运肥田，不外排。

3、做好噪声污染治理:营运期选用低噪声设备，高噪声设备采用隔声、减振等措施，再经距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。

4、妥善处理固体废弃物:营运期固体废弃物按照规范要求分类妥善处理；项目主要固体废物为职工产生的生活垃圾和残液罐残液，职工产生的生活垃圾委托环卫部门定期清理，液化气残液经残液罐收集后应定期交由供气公司回收，不得外排。

5、环境风险：制定环境应急预案和进行应急演练，一旦发生事故，立即启动应急预案，确保环境风险在可接受范围内。

五、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

六、项目配套的环保设施建成后要及时组织环保设施竣工自主验收，验收合格后方可正式投入使用，并向社会公布验收情况。如出现环境违法、厂群环境污染纠纷或群众上访等问题，应立即无条件停止生产。卫东区环境保护局监察大队加强日常环保监督管理。

七、项目的性质、规模、地点、防治污染的措施如发生重大变动,建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2019年1月17日