平卫环报〔2019〕03号

关于平顶山展升汽车服务有限公司汽车修理项目环境

影响报告表的批复意见

平顶山展升汽车服务有限公司：

你单位报送的由重庆丰达环境影响评价有限公司编制的《平顶山展升汽车服务有限公司汽车修理项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及专家函审意见收悉。该项目已在我区网站公示期满，按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下：

一、平顶山展升汽车服务有限公司汽车修理项目位于平顶山市卫东区蒲城村村口北200米（蒲城办），项目总投资50万元，项目租用蒲城村老纸厂厂房进行建设。项目建设内容主要有：焊接车间、原料仓库、100㎡喷漆房等。工艺流程：外购方钢—下料—焊接—喷漆—组装—成品，主要设备有：剪式举升机、切割机、二保焊机、100㎡喷漆房。项目主要为汽车维修和修理，主要产品为货车车架。

二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以做为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，选址可行，我局原则上同意你单位按照《报告表》所列工程性质、规模、地点、环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向公众主动公开已经批复的《报告表》，并接受利害相关方的垂询，及时向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范，落实污染防治措施和环境风险防范措施以及环保投资概算。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资，确保本项目施工期和营运期产生的废气、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理，确保施工期和营运期环境风险在可接受范围内。在施工期和营运期应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施：项目焊接工序产生的焊接烟尘采取设置1套移动式焊接烟尘净化器处理后排放，确保厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》限值：1.0mg/m³的要求；喷漆工序产生的有机废气采取UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒处理后排放，确保有组织和无组织有机废气排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚〔2017〕162 号）排放限值要求。

2、做好废水污染防治：项目营运过程中废水产生主要为生活污水。职工生活污水产生量很小，经化粪池处理后定期由当地村民清运肥田，不外排。

3、做好噪声污染治理:施工期和营运期选用低噪声设备，高噪声设备采用隔声、减振等措施，再经距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。

4、妥善处理固体废弃物:施工期和营运期固体废弃物按照规范要求分类妥善处理：项目运营期产生的废油漆桶、废稀释剂桶收集后置于危废间暂存，定期交由厂家回收；废边角料收集后定期出售给废品收购站；废焊条、生活垃圾收集后由环卫部门送往生活垃圾填埋场卫生填埋。

5、环境风险：制定环境应急预案和进行应急演练，一旦发生事故，立即启动应急预案，确保环境风险在可接受范围内。

五、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

六、项目建成后要及时组织环保设施竣工自主验收，验收合格后方可正式投入使用，并向社会公布验收情况。如出现环境违法、厂群环境污染纠纷或群众上访等问题，你单位应立即无条件停止生产。卫东区环境保护局监察大队加强日常环保监督管理。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

八、项目的性质、规模、地点、防治污染的措施如发生重大变动,建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2019年1月17日